SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

- Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 31082 - 2013 z dnia 22.01.2013r.

- Na tablicy ogłoszeń w siedzibie K-PODR w dniu 22.01.2013r.

- Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej K-PODR www.kpodr.pl  w dniu 22.01.2013r.

- SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej K-PODR  www.kpodr.pl  w dniu 22.01.2013r.

ZATWIERDZAM :

Minikowo, dnia 21.01.2013r

Dyrektor

Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

p. Roman Sass

…………………………….

Opracował :

Ryszard Dąbrowski

Minikowo - 2013

I. Informacja o Zamawiającym

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w imieniu którego występuje Dyrektor  - p. Roman Sass

Adres Zamawiającego :

Minikowo 1

89-122 Minikowo

tel. (52) 386 72 00

fax (52) 386 72 27

strona internetowa: www.kpodr.pl

NIP: 558-17-42-615;	REGON: 093222745

Powiat nakielski

Gmina : Nakło nad Notecią

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

  - p. Łukasz Przybysz – w zakresie spraw merytorycznych tel. (52) 386 72 00;

  - p. Ryszard Dąbrowski – konsultant w sprawach zamówień publicznych; 
tel. 602 473 471.

- Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : lukasz.przybysz@kpodr.pl Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faksem na numer lub e-mailem jw. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: DA-……./13. Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej - SIWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt. 2.

- Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego z prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 5.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej www.kpodr.pl

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na CD można odebrać nieodpłatnie u p. Łukasza Przybysz w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych i w godzinach służbowych.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych        ( dalej BZP ) lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.kpodr.pl , a także doręczy niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 11 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający   nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania z wykonawcami.

- Czas pracy : pon – pt od godziny 07:30 do 15:30.

III. Tryb udzielenia zamówienia

- Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przepisy prawne regulujące wykonywanie zamówienia:

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.);

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

  - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. );

- Przedmiotu zamówienia.

- Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia:

45331221-1

39717200-3

2.2	Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie.

Do wykonania zamówienia przewidziano zastosowanie niezależnie działających klimatyzatorów składających się z jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych. Agregat umieszczony zostanie na zewnątrz budynku. Ciągi freonowe poprowadzone będą na korytarzu wzdłuż północnej ściany.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych przewiduje się poprzez przewody włączone przez otwory w ścianie wewnętrznej do istniejących rur spustowych lub pionów kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie to należy wykonać z grubościennych rur np. Nibco o średnicy DN25 łączonych na połączenia klejone wraz z wykonaniem odpowietrzenia ciągów oraz zasyfonowaniem poszczególnych ciągów.

Przewody instalacji chłodniczej przewidziano z rur miedzianych o przeznaczeniu chłodniczym. Prowadzenie przewodów instalacyjnych z miedzi wykonać po ścianie w listwach ochronnych lub na zawiesiach, do jednostek wewnętrznych oraz stosowanie oryginalnych trójników dla danego systemu klimatyzacji.

Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów mocować do ścian poprzez uchwyty firmowe, z zastosowaniem odpowiednich przejść oraz mocowań.

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonywać metodą przewiertów i zastosować rury osłonowe.

Jednostkę zewnętrzną ustawić na podeście przy użyciu stop antywibracyjnych na podłożu z płyty betonowej.

Jednostka zewnętrzna - całkowita moc chłodnicza  45 kW; napięcie sieci 400V

Jednostki wewnętrzne:

moc chłodzenia    -  2.2 kW pobór mocy 15 W     11 SZT

moc chłodzenia    - 2.8 kW pobór mocy  16W      7 SZT

moc chłodnicza    - 3.6 kW pobór mocy 20 W      2 SZT

napięcie zasilania: U =230V

czynnik chłodniczy – R410A

Szczegółowy zakres wykonania zamówienia zawiera dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia wraz z zestawieniem urządzeń i materiałów, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji

3. 	Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez okres 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu końcowego odbioru robót.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 1 roku od daty upływu terminu z tytułu udzielonej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany będzie w okresie pierwszych dwóch lat do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację zamontowanych urządzeń.

- W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca.

4. 	Wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Poprzez wykonanie zamówienia należy rozumieć dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych i jednostki centralnej zewnętrznej, uruchomienie systemu klimatyzacji w funkcji chłodzenia i grzania. Na zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca wystawi Zamawiającemu kartę gwarancyjną na wykonane roboty i zamontowane urządzenia.

- Maksymalne obciążenie wydajnościowe układu klimatyzacji powinno wynosić 114%.

- Urządzenie musi pracować prawidłowo w zakresie temperatur dla funkcji chłodzenia: -15°C do 46°C, a dla funkcji grzania - 20°C do 21°C, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego jednostek zewnętrznych nie może przekroczyć 61 dB.

- Minimalny stosunek mocy chłodniczej wydzielanej przez urządzenie do mocy elektrycznej pobieranej z sieci potrzebnej do jej wytworzenia (współczynnik efektywności energetycznej EER) powinien wynosić - 4,00.

- Minimalny stosunek mocy cieplnej oddanej do pomieszczenia do mocy elektrycznej pobieranej z sieci potrzebnej do jej wytworzenia (współczynnik sprawności cieplnej COP) powinien wynosić min. 3,90.

- Urządzenie musi posiadać podwójną sprężarkę rotacyjną z silnikiem prądu stałego zapewniającą wysoką efektywność energetyczną wykorzystując zmienny przepływ czynnika chłodniczego R-410A.

- Jednostka zewnętrzna będzie zlokalizowana na poziomie terenu, oraz ustawiona na odpowiednio przygotowanej konstrukcji wsporczej.

- Instalacja chłodnicza zostanie poprowadzona do jednostek wewnętrznych zlokalizowanych w wybranych pomieszczeniach. Instalację należy wykonać z rur miedzianych (miedź chłodnicza) oraz odpowiednio zabezpieczyć termicznie. Wymagane jest zastosowanie dedykowanych trójników chłodniczych .

- Instalację odprowadzenia skroplin należy wykonać z rur PVC-U np. produkcji Nibco łączonych metodą klejenia. Instalację montować ze spadkiem min. 1/100 i włączać przez zasyfonowanie do wskazanych punktów na rzutach poszczególnych kondygnacji. Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić wzdłuż ścian. W razie konieczności przy klimatyzatorach ściennych należy stosować pompki skroplin.

Posadowienie jednostek wewnętrznych jest poniżej stopów podwieszanych, a najbliższy odpływ 20.25 m. Można zastosować inne rury odprowadzenia kondensatu lecz należy zwrócić uwagę na skraplanie się na zewnątrz.

- Rozdzielnia elektryczna dla planowanych klimatyzatorów nie jest wykonana. Na każdym piętrze przeliczając moce rozbudować lub zainstalować nową.

- Wykonawca powinien posiadać status autoryzowanego przedstawiciela i partnera serwisowego montowanych urządzeń, co należy potwierdzić odpowiednimi certyfikatami.

- Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi odpowiednie świadectwa CE lub aprobaty techniczne montowanych urządzeń.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń ( jednostki wewnętrzne i zewnętrzna ) równoważnych  niż użyte w załączonych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje, które służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości oraz wymogów techniczno - użytkowych założonych przez Zamawiającego. Użyte nazwy urządzeń nie są wiążące do ich stosowania.

- Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w SIWZ. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające parametry techniczno – użytkowe oraz pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie ( mogą to być atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom, z uwzględnieniem następujących postanowień :

a)	warunkiem podzlecenia wykonania prac dla podwykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcą;

b)	jeżeli w ciągu 3 dni Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy, uważać się będzie za jego zaakceptowanie;

c)	uwagi Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą muszą być wniesione niezwłocznie przed zawarciem umowy;

d)	za wykonane czynności przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy;

e)	wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za czynności zlecone do wykonania podwykonawcy;

- podwykonawca nie może powierzyć zleconej pracy kolejnemu podwykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w poszczególnych pomieszczeniach miejsca montażu jednostki wewnętrznej i dostosowanie jej  położenia do stanowisk pracy.

5. 	Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ.

- Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt. 2.2 niniejszego rozdziału                     i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana po wykonaniu montażu systemu klimatyzacji i jego uruchomieniu.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie zamówienia będzie protokół wykonania odbioru końcowego zamówienia stwierdzający wykonanie zamówienia bez usterek.

- Termin zapłaty wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należności za wykonane zamówienie będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

- Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane zamówienie będzie otrzymanie przez Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

- Nie przewiduje się faktury pro-forma,

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji finansowej ani też na rzecz innego podmiotu lub osób fizycznych. Jedynym wierzycielem dla Zamawiającego będzie wykonawca wybrany w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.

V. Termin wykonania zamówienia

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – nie później niż 3 dni po zawarciu umowy.

      - Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia  - jeden miesiąc licząc od daty zawarcia umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustęp 1 ustawy:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych o wartości każdej dostawy min. 100.000n zł brutto.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw, usług i dokumentów potwierdzających, że dostawy, usługi te zostały wykonane należycie; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede wszystkim

- zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania części zamówienia

lub

- oddanie do dyspozycji wykonawcy conajmniej kadry kierowania montażem systemu klimatyzacji, która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania zdeklarowanej części przedmiotu zamówienia,

lub

- zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania całego przedmiotu zamówienia).

3)	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się

4)	Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować :

          - kierownikiem prac budowlano - montażowych (1 osobą) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

          - specjalistą posiadającym kwalifikacje i uprawnienia do montażu i uruchomienia urządzeń klimatyzacyjnych danego producenta,

          - specjalistą posiadającym kwalifikacje i uprawnienia do montażu urządzeń elektrycznych ( zaświadczenie kwalifikacyjne klasy E do 1 kV ).

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5)	sytuacji ekonomiczne i finansowej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 100.000 złotych.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie ww. warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VII pkt. 1.2 ppkt. 5) SIWZ, dotyczącej tych podmiotów.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

  - Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wskazanych w SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP muszą wykazać, że:

    - w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

    - łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty.

1. 	Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – w oryginale (załącznik Nr 3 do SIWZ);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (załącznik Nr 3a );

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.1 ppkt. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

1.1.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

- oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp. – w oryginale (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez ich pełnomocnika) – załącznik Nr 2;

- wykaz dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i wartości, daty wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością – wg załącznika Nr 4;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (w treści załącznika nr 5);

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

2. 	Dokumenty składające się na ofertę:

      - Wypełniony  załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

      - Wypełniony załącznik Nr 1a.

      - Karty technologiczne lub specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń, z treści których wynikać będą parametry oferowanych urządzeń ( wykonawca MUSI wskazać oferowane urządzenia ).

4) Wskazane w SIWZ dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

3. 	Inne dokumenty:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Wysokość wadium ustala się w kwocie 3.000 złotych, słownie : trzy tysiące złotych.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank : Bank Ochrony Środowiska
Nr rachunku : 98 1540 1027 2102 7501 6261 0001

z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:

Dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie

Kserokopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

- Wadium może być wnoszone również w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć do oferty.

- Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.

- Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:

  - nazwa i adres Zamawiającego;

  - nazwę i adres Wykonawcy;

  - termin ważności gwarancji;

- Wadium musi być wniesione nie później niż do  wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

- Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach :

- jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

- jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

X. Sposób przygotowania oferty.

1. 	Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Nr sprawy : …………………… Adres Zamawiającego: „Oferta – Przetarg na : Dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie nie otwierać przed 04.02.2013r. godz. 10:15 Adres składającego ofertę

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

2. 	Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii,

- pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

- kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwo;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów z zasobów których korzystać będzie wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty lub osobą poprawnie umocowaną;

- Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumenty będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. 	Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.

4. Informacje pozostałe:

- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

- oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Uzupełnianie dokumentów.

- W przypadku wykonawców, którzy w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający będzie zobowiązany wezwać, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie.

- Obowiązku określonego w pkt. 1) Zamawiający nie będzie zobowiązany wykonać w sytuacji, gdzie mimo złożenia wymienionych w pkt. 1) oświadczeń i dokumentów oferta wykonawcy i tak podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

- Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać do dnia 04.02.2013r. do godziny 10:00 w sekretariacie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 04.02.2013r. o godzinie 10:15 w budynku administracyjnym – sala konferencyjna

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres wykonawców, a także informacje dotyczące oferowanej ceny.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informację, o której mowa w pkt. 4 i 5.

- Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający zwróci ją niezwłocznie.

- W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Cenę oferty należy podać w złotych  z dwoma miejscami po przecinku w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik Nr 1 do SIWZ)  w kwocie netto i brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

            - Cena oferty wynikać powinna z pozycji załącznika Nr 1a oraz innych kosztów niezbędnych do poniesienia, a niezbędnych do wykonania zamówienia.

            - Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kalkulacji.

            - Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w tym:

- koszty podłączenia się do mediów i koszty ich zużycia,

- koszty organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- koszty wykonania uruchomienia całego systemu klimatyzacji.

            - Celowym jest aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.

            - Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

            - Rażąco niska cena

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę  w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. 	Ocena ofert :

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia – 100 %

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Wybór oferty najkorzystniejszej za daną część nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców faksem i pocztą elektroniczną podając:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją za kryterium oceny ofert;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie działanie miało miejsce;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce;

  - informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

  - na stronie internetowej Zamawiającego www.kpodr.pl

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w formie faksu lub pocztą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy

      - Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

      - Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:

- określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

- stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

- oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

- określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia.

      - Wykonawca przedstawi certyfikat, że posiada status autoryzowanego przedstawiciela i partnera serwisowego montowanych urządzeń.

      - Wykonawca przedstawi certyfikaty CE na wszystkie zamontowane urządzenia wewnętrzne i jednostkę zewnętrzną.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Dokument gwarancji powinien stanowić bezwarunkową nieodwołalną gwarancje płatności na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- poręczeniach pieniężnych SKOK;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:

- wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;

- gwarant zapłaci bezwarunkowo kwotę zabezpieczenia bez względu na to, z przyczyny którego z wykonawców wspólnie wykonujących przedmiot zamówienia nie został on wykonany należycie;

- termin ważności gwarancji, obejmować będzie okres realizacji zamówienia zgodnie z umową oraz w odpowiedniej kwocie, jak w pkt. 10 niniejszego rozdziału na okres odpowiedzialności z tytułu należytego wykonania zamówienia.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione      w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

- Zamawiający zwróci 100% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich prac za należycie wykonane.

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

## W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy pomocy  podwykonawców, to przed każdym rozliczeniem finansowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z podwykonawców całego należnego im z tytułu wykonania prac wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania płatności pełnej kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Potwierdzenia o których mowa winny być pokwitowane przez podwykonawcę.

## Wszelkie należności - suma kar umownych w wykonaniu przedmiotu zamówienia zostanie potrącona wykonawcy z faktury rozliczeniowej.

## Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały ze zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacji, kiedy warunki atmosferyczne będą uniemożliwiały wykonanie montażu jednostki zewnętrznej.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (środki ochrony prawnej są określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych).

Odwołanie.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (środki ochrony prawnej są określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołanie Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Uznaje się, że Zamawiający mógł zapoznać się 
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Po wniesieniu odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówienia lub postanowień specyfikacji, zamieści je również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie 
o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając  Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię należy doręczyć zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie  lub ustnie do protokołu.

- W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu KIO może umorzyć postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie 
z żądaniem zawartym w odwołaniu.

- Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

- Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie.

- Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

- Koszty postępowania odwoławczego:

- w okolicznościach, o których mowa w pkt 14, znosi się wzajemnie,

- w okolicznościach, o których mowa w pkt 15:

- ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione 
w odwołaniu po otwarciu rozprawy

- znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy

- w okolicznościach, o których mowa w pkt 16:

- odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO

- wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO.

- Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Skarga do sądu.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek 
o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

- W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Informacja Wykonawcy o czynnościach Zamawiającego dokonanych z uchybieniem przepisów ustawy Pzp:

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

XVIII. Informacje dodatkowe

      - Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach gdy:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, Ustawy Pzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

2. Zawarcie umowy:

      - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

      - Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

  - zostanie zawarta w formie pisemnej;

  - mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy P.z.p. nie stanowią inaczej;

  - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

  - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

      - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Umowa zawarta z wykonawcą musi odpowiadać treści złożonej oferty, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

      - Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą negocjacji dotyczących oferty ani dokonywanie w jej treści jakichkolwiek zmian, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie.

XIX. Załączniki do specyfikacji

nr 1 – formularz ofertowy Wykonawcy,

nr 1a – zestawienie materiałów i robocizny,

nr 2 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

nr 4 – wykaz wykonanych dostaw/usług,

nr 5 – wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia,

nr 6 – wzór umowy,

nr 7 – dokumentacja opisująca wykonanie zamówienia

Załącznik nr 1

Znak sprawy: ……………………

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego:

Dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:		………………………………………………………………………………………….

Siedziba:		………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/faks:	………………………………………………………………………………………….

adres e-mail:		………………………………………………………………………………………….

NIP:			………………………………………………………………………………………….

REGON:		………………………………………………………………………………………….

Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy: ……………..……………………………

# Zamawiający:

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Minikowo 1

89-122 Minikowo

- Zobowiązanie wykonawcy :

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

| Wartość w złotych netto | Wartość podatku VAT | CENA w złotych brutto |
| --- | --- | --- |

Słownie : …………………………………………………………………………………………….. zł brutto

- Oświadczenia Wykonawcy:

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy,

- oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami wzoru umowy, które zostały zawarte  w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- oświadczam, że na wykonany przedmiot umowy udzielam gwarancji i rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w rozdziale IV pkt. 3 SIWZ,

- oświadczam, że dostawy i montaż stanowiące przedmiot zamówienia zamierzamy  wykonać sami /* przy udziale podwykonawców (określić części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

- Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię: …………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: …..…………………………………………………………………………… Fax: ……………….………………….

# Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

- Korespondencję należy kierować na adres:

nazwa wykonawcy:	………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów:	……………………………………………………

adres:		……………………………………..……………………………………………………………………..

nr telefonu:	……………………………………………………………………………………….……………………

nr faksu:	……………………………………………………………………....…………………………………..

- Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….

…...................................................

(odpis i pieczęć osoby upoważnionej)

…………………….…. data …...........................

*  - niepotrzebna skreślić

Załącznik Nr 1a

ZESTAWIENIE MATREIAŁOWÓW I ROBOCIZNY

| L.p. | Materiał | Jednostka miary | Ilość | Kwota netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura chłodnicza ø28 | mb | 33 |  |
| 2. | Rura chłodnicza ø12,70 | mb | 145 |  |
| 3. | Rura chłodnicza ø9,52 | mb | 20 |  |
| 4. | Rura chłodnicza ø15,88 | mb | 120 |  |
| 5. | Rura chłodnicza ø6,35 | mb | 120 |  |
| 6. | Rura chłodnicza ø22,22 | mb | 10 |  |
| 7. | Freon R-410A | kg | 15 |  |
| 8. | Jednostka zewnętrzna | szt. | RCC 45/50 RCH 1 szt |  |
| 9. | Jednostki wewnętrzne | szt | 20 |  |
| 10. | Trójniki | szt | 19 |  |
| 11. | Uchwyty | szt | 100 |  |
| 12. | Izolacje termicze Kaflex | mb | 240 |  |
| 13. | Valrawen z stopami antywibracyjnymi dla jednostki zewnętrznej | szt | 1 komplet |  |
| 14. | Uchwyty metalowe z amortyzatorami | szt | 1 komplet |  |
| 15. | Rura Nibco z udziałem kształtek 5% | mb | 60 |  |
| 16. | Pompki skroplin | szt | 20 |  |
| 17. | Zwiększenie ogrodzenia jednostki zewnętrznej | szt | 2 przęsła |  |
| 18. | Azot techniczny | kg | 80 |  |
| 19. | Lut twardy | kg | 0,5 |  |
| 20. | Konstrukcja wsporcza pod rurociągi zewnętrzne | szt | 1 |  |
| 21. | Przewód LICY 3x0,75 | mb | 130 |  |
| 22. | Przewód YDY 5x6 | mb | 40 |  |
| 23. | Przewód YDY 3x1.5 | mb | 240 |  |
| 24. | Zabezpieczenie 40A | szt | 1 |  |
| 25. | Zabezpieczenie 6A | szt | 20 |  |
| 26 | Inne prace lub materiały niezbędne do wykonania zamówienia |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO : …………………………………… zł

Podatek VAT …………. % = …………………………… zł

CENA W KWOCIE BRUTTO : …………………………………… zł

………………………………………………..…………….

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Składając ofertę na:

Dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................., dnia ..................2013r.

......................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę na:

Dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

..............................., dnia ..................2013r.

......................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

#### Załącznik nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia :

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW I USŁUG W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
W POSTĘPOWANIU PN.:

Dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres dostaw i usług | Wartość | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, że dostawy i usługi zostały wykonane należycie.

..........................., dnia ..................2013r.

......................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia :

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA PN.:

Dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie

- WZÓR –

| LP | Imię i nazwisko Podstawa dysponowania osobą np. umowa o pracę, umowa zlecenie, pisemne zobowiązanie | Funkcja przy wykonywaniu zamówienia | Posiadane uprawnienia budowlane/nr, data wydania/nazwa organu/zaświadczenia kwalifikacyjne | Informacje nt. wiedzy i doświadczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik prac montażowych |  |  |
|  |  | Specjalista montażu urządzeń klimatyzacyjnych |  |  |
|  |  | Specjalista elektryk |  |  |

..........................., dnia ..................2013r.

.....................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Oświadczam

że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

.......................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2013

zawarta w dniu ............................ pomiędzy Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

p. Romana Sass – Dyrektora K-PODR

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego p. ………………..

NIP: 558-17-42-615;	REGON: 093222745

a

.................................................z siedzibą w ................................ przy ul. ..................................

wpisanym do rejestru ……………………………………………………..  w ………………..…………. pod nr …..

o kapitale zakładowym,

NIP: ……………………………………………..

REGON : ………………………………………

reprezentowane przez :

p. ......................

p. ......................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

§ 1

(przedmiot umowy)

            - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim są dostawy i usługi obejmujące

Dostarczenie i montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w północnej stronie budynku administracyjnego ODR w Minikowie

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami ( dalej SIWZ ),  które  stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

(terminy umowne )

- Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni po zawarciu umowy

- Od chwili przekazania Terenu Budowy do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem odbioru ma obowiązek zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia …………………………………

§ 3

(obowiązki Wykonawcy)

            - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z technologią wskazaną w SIWZ.

            - Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności do:

- zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na jw. oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

- zabezpieczenia terenu wykonywania prac przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie wykonywania prac  pozostające  w związku przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

- utrzymywania terenu wykonywania prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów,

- wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

- przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu Przedmiotu Umowy w dniu końcowego odbioru.

- do użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w SIWZ,

- posiadania w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je Zamawiającemu przed ich wbudowaniem oraz okazywać na każde żądanie Zamawiającemu.

- zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko składowanych tymczasowo na terenie wykonywania prac materiałów i urządzeń do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz umożliwienie przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.

§ 4

(Oddanie do eksploatacji)

- Po zakończeniu czynności będących  przedmiotem umowy, będą one oddawane do eksploatacji.

- Po zakończeniu fazy oddawania do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- sprawozdanie z rozruchu, to jest z czynności związanych z uruchomieniem wszelkich urządzeń i instalacji oraz synchronizacją i regulacją ich działania, potwierdzającego osiągnięcie prawidłowej pracy urządzeń wraz z protokołem przyjęcia podpisanym przez Zamawiającego

- pełną inwentaryzację zamontowanych urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach wykonaną przez Wykonawcę przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.

§ 5

(obowiązki Zamawiającego)

Zamawiający zobowiązany jest do :

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja Przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne,

- odebrania wykonanych prac zrealizowanych zgodnie z Umową,

- zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 6

(wynagrodzenie)

  - Strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy, za cenę: .................................. złotych słownie: ........................................................................., złotych netto.................................. złotych słownie: ......................................................................... złotych brutto (dalej: „Wynagrodzenie”).

2. 	Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego.

            - Zamawiający uznaje zamówienie za wykonane, jeżeli zarazem (1) Przedmiot Umowy będzie odebrany bez wad, (2) będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.

            - Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy po całkowitym jego wykonaniu i oddaniu do użytkowania bez usterek.

            - Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu Umowy bez usterek.

            - Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należności za wykonany przedmiot umowy będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

            - Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane prace będzie otrzymanie przez Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy.

            - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

            - Nie przewiduje się faktury pro-forma.

            - Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia wszelkie roszczenia służące w stosunku do Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, kwoty zapłacone bezpośrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem Zastępczym.

§ 7

(podwykonawstwo)

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy siłami własnymi*, za pomocą podwykonawców*, siłami własnymi oraz za pomocą podwykonawców, którym powierzy do wykonania następujące prace* :

2.	Wykonawca może powierzyć wykonywanie części przedmiotu umowy podwykonawcom z uwzględnieniem następujących postanowień :

1) warunkiem podzlecenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą,

2) uwagi Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą mogą być wniesione w terminie 3 dni od przedstawienia projektu umowy,

3) jeżeli w powyższym terminie Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy, uważać się to będzie za jego zaakceptowanie,

4) zawarcie  umowy pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;

5) za wykonane czynności przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy;

6) wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną

3. 	Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę     z dalszym podwykonawcą.

4.      Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

* - niepotrzebne skreślić - w zależności od sposobu wykonania, jaki przyjął Wykonawca w ofercie.

## § 8

## (kary umowne)

## 1.	Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w Umowie obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

## 2.	Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

## a)	za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 - w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

## b)	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia określonego w § 6ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

## c)	za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % Wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,

## e) 	za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

## f) 	gdy Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 5 dni - w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1za każdy dzień przerwy.

2) 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego w wysokości 20 % Wynagrodzenia z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 3. 	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

(gwarancja jakości i rękojmia za wady)

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 1 roku od daty upływu terminu z tytułu udzielonej gwarancji.

- Na dostarczone i zamontowane urządzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego chyba, że zostanie uzgodnione to w innej formie z Zamawiającym.

- Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji serwisowej – maksymalnie 24 godzin od pisemnego lub nadanego faksem zgłoszenia.

- W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca.

- Zamawiający będzie zawiadamiał o stwierdzonych wadach i usterkach przedmiotu umowy w terminach nie dłuższych niż 30 dni od ich stwierdzenia. Uchybienie temu terminowi nie powoduje utraty uprawnień służących Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady lub usterki, jeżeli ujawnią się one w ciągu terminu określonego w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w terminie 3 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż wad lub usterek nie da się usunąć w tym terminie i wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego części nie można było z niego korzystać.

- Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę podstępnie zataił.

§ 10

(zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

1. 	Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10 % Wynagrodzenia (dalej: „Zabezpieczenie Należytego Wykonania”), co stanowi kwotę ………………………………… złotych brutto, w formie ....................................................... . Zabezpieczenie Należytego Wykonania służy zabezpieczeniu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. 	Strony postanawiają, że 100% kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy.

§ 11

( postępowanie reklamacyjne)

            - W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Strony.

- Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 12
(postanowienia końcowe)

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

2.	Strony zgodnie postanawiają co następuje:

- Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu siedziby firmy,

- wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja związana z niniejszą umową wysyła się na adres wskazany w umowie,

- w przypadku zmiany adresu po zawarciu  umowy oraz powiadomieniu Zamawiającego o tym fakcie , zawiadomienia będą wysyłane na nowy adres,

- odmowa przyjęcia pisma lub dwukrotna adnotacja poczty „nie przyjęto w terminie” (awizo) wywołuje skutki doręczenia. Skutki doręczenia wywołuje także doręczenie zastępcze określone w art. 138-139 kodeksu postępowania cywilnego,

- Zamawiający pozostawia w aktach sprawy pismo ze skutkiem doręczenia jeżeli Wykonawca nie powiadomi o zmianie swojego adresu, a wysłane zawiadomienie wróci z adnotacją „adresat nie znany „ lub temu podobną.

3. Korespondencję związaną z realizację niniejszej Umowy należy kierować do Zamawiającego na adres :

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Minikowo 1

89-122 Minikowo

tel. (52) 386 72 00

fax (52) 386 72 27

4. 	Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta Wykonawcy,

- Karta gwarancyjna

5. 	Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

6. 	Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Zamawiający	                                                    			      	Wykonawca

…………..…....….								…….……….…….