Załącznik Nr 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH

| Nr | Nazwy urządzeń wskazane w dokumentacji projektowej | Parametry techniczno - użytkowe urządzeń równoważnych |
| --- | --- | --- |
| 01. | Płytki podłogowe gres szkliwiony drewnopodobny gładkie, wym. 20x60cm, mrozoodporne, antypoślizgowość R9, odporność na ścieranie 4-6000 | 1.01 antypoślizgowość – minimalna R9 2.01 odporność na ścieranie – minimalna klasa 4 (min. 4000 obrotów urządzenia ścierającego powierzchnię szkliwioną płytki) |
| 02. | Płytki podłogowe gres techniczny szary mat wym. 30x30cm, mrozoodporne, antypoślizgowość R10, odporność na ścieranie 175 | 1.01 antypoślizgowość – minimalna R10 2.01 odporność na ścieralność wgłębną – maksymalna 175 |
| 03. | Stropodach gęstożebrowy typu Rector | 1.01 Stropodach wykonany z użyciem belek strunobetonowych wypełnionych pustakami betonowymi |
| 04. | Kotwy HILTI HSA M16 | 1.01 Kotwy rozprężne do betonu niespękanego 1.02 Długość kotew min. 80mm |
| 05. | Masa PyroPlex AC4 | 1.01 Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca na bazie wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej 1.02 Ogniochronność min. REI120 1.03 Gęstość pozorna 1,52 ÷ 1,68 |
| 06. | Grzejniki stalowe płytowe wodne zaworowe zasilane od dołu np. typu KV firmy VNH lub równoważne | * minimalne parametry techniczno – użytkowe podane na rysunkach Instalacji Sanitarnych, dział VII INSTALACJA CO. I CT. |
| 07. | Grzejniki stalowe konwektorowe elektryczne np. typu CNS firmy Stiebel Eltron lub równoważne | * minimalne parametry techniczno – użytkowe podane na rysunkach Instalacji Sanitarnych, dział VII INSTALACJA CO. I CT. |
| 08. | Głowice termostatyczne typu RA 5115 prod. Danfoss lub równoważne | 1.01 Głowice termostatyczne z automatyczną regulacją temperatury 1.01 Regulacja automatyczna temp. 8 ÷ 28 stopni |
| 09. | Zawór równoważący np. typu AB-QM prod. Danfoss lub równoważny | 1.01 Automatyczny regulator przepływu z funkcją ograniczenia wartości maksymalnej 1.02 Liniowa charakterystyka regulacyjna |
| 10. | Izolacje przewodów instalacji wewnętrznej np. ThermaEco FZR lub równoważnym | 1.01 Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej 1.02 Klasa reakcji na ogień min. D-s1, d0 1.03 Przewodność ciepła maks. λ 0,038 [W/(m*K)] |
| 11. | Czujniki np. typu WRF04 CO2 prod. Thermokon lub równoważne | 1.01 Przetwornik CO2 1.02 Zakres od 0 do 2000 ppm 1.03 Zakres pomiaru temperatury 0÷50°C 1.04 Klasa ochrony min. IP20 |
| 12. | Kurtyny powietrzne, np. typu Wing, prod.VTS lub równoważne | 1.01 Zakres mocy grzewczej 4 – 47kW 1.02 Wydatek powietrza 1850 – 4400 m3/h 1.03 Zakres mocy grzewczej 2 - 15kW |
| 13. | Pianka kauczukowa gr. 9 mm np. prod. K-Flex | 1.01 Zakres temperatur -40°C do +110°C 1.02 Odporność na dyfuzję pary wodnej μ >10000 1.03 Przewodność cieplna λ W/(mK) 0,031 |
| 14. | Zaprojektowane układy oświetlenia wykonano w oparciu o oprawy LED produkowane przez firmę Luxiona | * parametry techniczno – użytkowe podane na rysunkach Instalacji Elektrycznych |
| 15. | Oświetleniowe zewnętrzne metalohalogenkowe np. typu Beryl PROFF SURFACE LED 2000LM | 1.01 Ochrona przed wnikaniem pyłu i wody min.IP65 1.02 Ochrona przeciw uderzeniom min. IK10 1.03 Zakres temperatury pracy oprawy -25°C do +30°C |
| 16. | Systemu detekcji gazu GAZEX | 1.01 Stacjonarny system wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych |
| 17. | Panele krosowe firmy MOLEX kategorii 6 | 1.01 Materiał obudowy gniaz i złączy IDC: UL94V0 1.02 Trwałość gniazd i złączy IDC min. 750 cykli 1.03 Parametry transmisyjne: Insertion Loss[1-250MHz] ≤ 0.2·√f dB NEXT[1-250MHz] ≥ 54-20·log(f/100) dB FEXT[1-250MHz] ≥ 43.1-20·log(f/100) dB RL[1=f<50MHz] ≥ 30 dB RL[50=f=250MHz] ≥ 24-20·log(f/100) dB LCL[1-250MHz] ≥ 28-20·log(f/100) dB |
| 18. | Kanały DLP dwudzielne np. firmy Legrand | 1.01 Kanały wykonane z PCV dwudzielne |