Obiekt:

Wymiana i wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych na terenie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie w celu realizacji projektu Utworzenie wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno – Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury

Branża:

BUDOWLANA

Inwestor:

# KUJAWSKO-POMORSKI

# OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

# W MINIKOWIE, GM. NAKŁO

Opracował:

## DARIUSZ SOBEK 					MINIKOWO, wrzesień 2013

OPIS TECHNICZNY

1. WSTĘP

  - Przedmiotem niniejszego opracowania jest  wymiana i wykonanie ogrodzenia trzech obiektów:

# Wymiana ogrodzenia Centrum Konferencyjnego

# Wymiana ogrodzenia budynku szkoleniowego

# Budowa ogrodzenia kompleksu wiat wystawienniczych

na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo

1.2 Zakres robót

Roboty obejmują wszystkie czynności związane z wymianą  i budową ogrodzenia.

W skład robót wchodzą:

- Roboty rozbiórkowe:

Centrum Konferencyjne

- rozebranie zniszczonych przęseł metalowych wypełnionych siatką

- wycięcie słupków stalowych

- rozebranie cokołu betonowego

- wywóz gruzu i złomu

## Budynek szkoleniowy

- rozebranie ogrodzenia z siatki

- wycięcie słupków stalowych

- rozebranie fundamentów betonowych słupków

- wywóz gruzu  i złomu

- Roboty budowlano-montażowe:

## Centrum Konferencyjne

- elementy stalowe ocynkowane ogniowo zgodnie z PN EN ISO 1461 powłoka cynku 90 mikronów i malowane proszkowo w kolorze zielonym

- osadzenie słupków z profili stalowych prostokątnych o rozstawie około 2,55 m zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego

- montaż na fundamencie, cokołu z elementów betonowych prefabrykowanych

- montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów, wymiary przęsła 160 x 250 cm

- montaż dwóch bram rozwieranych z profili stalowych z wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych

- montaż siłowników do otwierania bram

## Budynek szkoleniowy

- elementy stalowe ocynkowane ogniowo  zgodnie z PN EN ISO 1461 powłoka cynku 90 mikronów

- osadzenie słupków z profili stalowych prostokątnych o rozstawie około 2,55 m zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego

- montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów, wymiary przęsła  180 x 250 cm

Kompleks wiat wystawienniczych

- elementy stalowe ocynkowane ogniowo zgodnie z PN EN ISO 1461 powłoka cynku 90 mikronów

- osadzenie słupków z profili stalowych prostokątnych o rozstawie około 2,55 m zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego

- montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów, wymiary przęsła  180 x 250 cm,

- montaż  pięciu bram rozwieranych  i furtki z profili stalowych z wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych

#### 2. Opis elementów

### 2.1 Panel ogrodzeniowy

Zgrzewany punktowo z prętów stalowych pojedynczych poziomych i pionowych

Średnica prętów w pionie - 5,5 mm (przed ocynkowaniem)

Średnica prętów w poziomie w miejscach przegięcia (przetłoczenia) - 5,5 mm

Średnica prętów w poziomie – 7  mm (przed ocynkowaniem)

Wymiar oczek prostych - 50x200 mm

Wymiar oczek małych (w miejscach przegięcia ) - 50x200 mm

Wygięcia wzmacniające konstrukcję panelu co 40-60 cm (4 wygięcia dla panelu H 180 cm i 3 wygięcia dla panelu H 150 cm)

Szerokość panelu w osiach prętów skrajnych 250 cm

Wysokość panelu 180 cm (160 cm dla ogrodzenia z prefabrykowaną podwaliną)

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowane ogniowo zgodnie z PN EN ISO 1461 powłoka cynku 90 mikronów (i malowanie proszkowo RAL 6005 dla ogrodzenia z prefabrykowaną podwaliną)

### 2.2 Słup ogrodzenia

Z kształtownika stalowego zamkniętego 60x40x2 mm

Wysokość słupa powyżej poziomu terenu 185 cm

Minimalne posadowienie  słupa w fundamencie 80 cm

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowane ogniowo zgodnie z PN EN ISO 1461 powłoka cynku 90 mikronów (i malowanie proszkowo RAL 6005 dla ogrodzenia z prefabrykowaną podwaliną)

### 2.3 Brama samochodowa ręczna ze słupami szerokości 5 m, furtka szerokości 1,2 m

Brama rozwierana dwuskrzydłowa – dwa skrzydła po 250 cm szerokości i 180 cm wysokości

Furtka – skrzydło 120 cm szerokości i 180 cm wysokości

Zawiasy umożliwiające otwarcie skrzydła o 180 stopni

Rama skrzydła z kształtownika stalowego zamkniętego 60x40x3 mm

Wypełnienie ramy skrzydła pręt stalowy gładki o średnicy 12 mm co 50 mm

Brama i furtka wyposażona w zamek, rygiel, uchwyty umożliwiające zamknięcie na dwie kłódki, zabezpieczenie przed samo zamykaniem

Słup bramy kształtownika stalowego zamkniętego 150x150x4 mm

Wysokość słupa powyżej poziomu terenu 185 cm

Minimalne posadowienie  słupa w fundamencie 120 cm

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowane ogniowo zgodnie z PN EN ISO 1461 powłoka cynku 90 mikronów (i malowanie proszkowo RAL 6005 dla ogrodzenia z prefabrykowaną podwaliną)

### 2.4 Brama samochodowa otwierana mechanicznie ze słupami szerokości 5 m

Brama rozwierana dwuskrzydłowa – dwa skrzydła po 250 cm szerokości i 180 cm wysokości

Rama skrzydła z kształtownika stalowego zamkniętego 60x40x3 mm

Wypełnienie ramy skrzydła pręt stalowy gładki o średnicy 12 mm co 50 mm

Brama wyposażona w napęd elektryczny z dwoma pilotami, zamek, uchwyty umożliwiające zamknięcie na dwie kłódki

Słup bramy kształtownika stalowego zamkniętego 150x150x4 mm

Wysokość słupa powyżej poziomu terenu 185 cm

Minimalne posadowienie  słupa w fundamencie 120 cm

Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowane ogniowo zgodnie z PN EN ISO 1461 powłoka cynku 90 mikronów i malowanie proszkowo RAL 6005

#### 2.5 Montaż elementów

Panele do słupów montować przy użyciu 4 szt. objemek oraz śrub M8 z nakrętką samozrywalną ze stali nierdzewnej

Odległość panelu od poziomu terenu (podwaliny prefabrykowanej) nie powinna przekroczyć

5 cm

Montaż skrzydeł bramowych i furtki do słupa w sposób uniemożliwiający demontaż

Odległość pomiędzy słupami i pionowymi elementami skrzydła bramy (furtki) nie powinna przekraczać 5 cm

#### SCHEMAT MONTAŻU ELEMENTÓW