DA-39-19/20								Załącznik nr 1 do SIWZ

Opisu przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa samochodu chłodni”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość sztuk - 1

Rok produkcji 2020 lub 2021 – fabrycznie nowy

Rodzaj chłodni - furgon

Minimalne wymagania techniczne określone przez Zamawiającego

Nadwozie:

· Nadwozie 4/5-drzwiowe

· Lakier w odcieniach bieli

· Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia.

· Progi drzwi w kolorze nadwozia.

· Zderzaki w kolorze nadwozia.

Silnik:

· pojemność: minimum 1598 cm3– maximum 2000 cm3

· moc: minimum 90 KM – maximum 130 KM

· rodzaj paliwa: olej napędowy

Skrzynia biegów:

· manualna minimum 5 biegowa

Zabudowa przestrzeni ładunkowej:

· przestrzeń ładunkowa bez przeszklenia z tylnymi drzwiami skrzydłowymi nieprzeszklonymi       z zabudową izotermiczną oraz drzwiami bocznymi przesuwnymi, izolowanymi, z możliwością użytkowania

· powierzchnia wewnętrzna gładka, łatwo zmywalna

· izolacja termiczna części ładunkowej z drzwiami płytami warstwowymi poliestrowymi z pianką 
min. 50 mm

· nadkola izolowane, zabudowane laminatem

· oświetlenie przedziału ładunkowego -  1 punkt zamontowany w suficie

· agregat chłodniczy:

- z możliwością chłodzenia do 2oC

- napędzany własną sprężarką

- z funkcją grzania

· atest PZH na wykonaną zabudowę chłodniczą

Wyposażenie:

· szoferka oddzielona od przestrzeni bagażowej trwałą ścianą z blachy

· Centralny zamek zdalnie sterowany zintegrowany w kluczyku.

· Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser).

· Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.

· Poduszki powietrzne boczne.

· Poduszka chroniąca kolana kierowcy.

· Kurtyny powietrzne.

· Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.

· Komputer pokładowy.

· Kontrolka niezapiętych pasów kierowcy i pasażera.

· System ESP z ABS

· System kontroli ciśnienia w oponach.

· Czujniki parkowania z tyłu.

· Czujnik temperatury zewnętrznej.

· Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy.

· Skórzana kierownica wielofunkcyjna (obsługa radia i telefonu).

· Regulacja położenia kierownicy - dwie płaszczyzny

· Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości.

· Elektrycznie sterowane szyby z przodu.

· Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne.

· Halogenowe reflektory przednie.

· Światła do jazdy dziennej.

· Światła przeciwmgłowe.

· Oświetlenie przestrzeni bagażowej

· Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna Climatronic

· Radioodtwarzacz z MP3,AUX-in, USB, Bluetooth

· Obręcze kół ze stopów lekkich z oponami letnimi

· Komplet kół zimowych

· Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera chłodzony i oświetlony.

· Apteczka.

· Gaśnica.

· Trójkąt ostrzegawczy.

Wyposażenie dodatkowe:

· Stalowe koło zapasowe dojazdowe.

· Zestaw naprawczy.

Dokumentacja:

· Instrukcja obsługi samochodu w języku polskim.

· Wyciąg ze świadectwa homologacji.

· Karta pojazdu.

· Wykonawca dysponuje uprawnionym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym w odległości

nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.

Inne wymagania:

· Gwarancja na podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne

bez limitu kilometrów (minimum 2-letnia).

· Gwarancja na powłokę lakierniczą (minimum 3-letnia).

· Gwarancja na perforację nadwozia (minimum 10-letnia).

· Gwarancja mobilności.

· Bezpłatne przeglądy przez 4 lata do limitu 60 tys. Km

· Wykonawca najpóźniej na 21 dni przed dostawą zaoferowanego samochodu chłodni wystawi i dostarczy prawidłowo wystawioną fakturę VAT.

· Wykonawca zapewni dostawę oferowanego samochodu chłodni do siedziby Zamawiającego tj. pod adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo.